## Slide 1: Хранение данных в ЭВМ
Лекция №2
Notes: Сегодня мы начинаем изучение одной из важнейших тем в архитектуре ЭВМ — хранения данных. Хранение информации — основа работы компьютера. Мы разберём виды памяти, их устройство, принципы работы, современные технологии и перспективы развития.

## Slide 2: Хранение данных в ЭВМ
Хранение данных – это процесс записи, сохранения и извлечения информации в компьютерных системах. Память является одной из основных составляющих архитектуры ЭВМ.
Цель лекции – рассмотреть классификацию памяти, принципы её организации, характеристики, современные технологии и перспективы развития.
Notes: Здесь мы вводим тему. Объясните студентам, что хранение данных – это основа работы любой ЭВМ. Цель лекции – показать, как память развивается и какие виды памяти применяются.

## Slide 3: Исторический экскурс
Первые способы хранения данных были механическими: перфокарты и перфоленты. Позже появились магнитные барабаны и ленты, которые обеспечивали массовое хранение информации. В 1956 году компания IBM представила первый жёсткий диск IBM 305 RAMAC объёмом всего 5 МБ.
Notes: Расскажите об истории. Приведите пример перфокарт и барабанов, объясните, что первый жёсткий диск IBM 305 RAMAC был огромным по размеру и вмещал всего 5 МБ.

## Slide 4: Зачем нужна память в ЭВМ
Память обеспечивает хранение команд и данных, необходимых для работы процессора и программ. Она используется для временного хранения (ОЗУ), постоянного хранения (ROM, HDD, SSD) и ускорения работы (кэш). Без памяти ЭВМ не могла бы выполнять программы.
Notes: Подчеркните, что память нужна для работы процессора. Без неё программы существовать не могут. Сделайте акцент на различии между временным и постоянным хранением.

## Slide 5: Классификация памяти
1. Внутренняя память: регистры, кэш, оперативная память (RAM), постоянная память (ROM).
2. Внешняя память: жёсткие диски (HDD), твердотельные накопители (SSD), флеш-накопители, оптические диски.
3. Сетевые и облачные хранилища.
Notes: Здесь важно классифицировать память. Объясните разницу между внутренней и внешней памятью. Отметьте, что облака – это уже современный подход.

## Slide 6: Регистры
Регистры – сверхбыстрая память, расположенная внутри процессора. Используются для хранения текущих команд, адресов и промежуточных данных. Доступ осуществляется за наносекунды, но объём крайне ограничен (десятки байт).
Notes: Расскажите, что регистры – самая быстрая память, но очень ограниченная. Приведите пример: регистр хранит адрес или число для арифметической операции.

## Slide 7: Кэш-память
Кэш предназначен для хранения копий часто используемых данных из ОЗУ. Имеет уровни L1, L2 и L3: L1 – самый быстрый и маленький, L3 – более объёмный, но медленнее. Использование кэша значительно повышает производительность процессора.
Notes: Здесь нужно объяснить устройство кэша и его уровни. Подчеркните, что без кэша процессор работал бы гораздо медленнее.

## Slide 8: Оперативная память (RAM)
ОЗУ служит для временного хранения данных и программ, с которыми работает процессор. Она энергозависимая: при выключении питания данные теряются. Современные стандарты – DDR4 и DDR5. Объёмы: от 4 до 128 ГБ и более.
Notes: Объясните, что оперативная память используется для хранения запущенных программ. Приведите пример: если закрыть ноутбук без сохранения, данные в RAM исчезнут.

## Slide 9: Постоянная память (ROM)
ROM содержит инструкции запуска компьютера (BIOS/UEFI). Не зависит от питания. Объём ROM – обычно несколько мегабайт. Сегодня используются EEPROM и флеш-память, которые можно обновлять.
Notes: Расскажите про ROM. Объясните студентам, что BIOS/UEFI хранится именно здесь. Современный вариант – прошивки на флеш-памяти.

## Slide 10: Жёсткие диски (HDD)
Жёсткие диски основаны на вращающихся магнитных пластинах. Их преимущества – низкая цена и большие объёмы (терабайты). Недостатки – низкая скорость (100–200 МБ/с) и уязвимость к механическим повреждениям.
Notes: Покажите преимущества и недостатки HDD. Пример: хранение фильмов и фотоархивов.

## Slide 11: Твердотельные накопители (SSD)
SSD не имеют движущихся частей и используют флеш-память. Они обеспечивают высокую скорость (500–3500 МБ/с), низкие задержки и большую надёжность. Недостаток – более высокая цена за гигабайт по сравнению с HDD.
Notes: Объясните отличие SSD от HDD. Подчеркните скорость, отсутствие движущихся частей и цену.

## Slide 12: Флеш-накопители и карты памяти
Флеш-накопители и карты памяти используют NAND-память. Они компактные, удобные для переноса информации, имеют объёмы до 2 ТБ. Недостаток – ограниченное количество циклов записи и риск потери данных при износе.
Notes: Расскажите, что флешки удобны для переноса данных, но ненадёжны для долговременного хранения. Приведите пример использования карт памяти в смартфонах.

## Slide 13: Оптические диски
CD, DVD и Blu-Ray – оптические носители, использующие лазеры для записи и чтения информации. Обеспечивают объёмы от 700 МБ до 50 ГБ. Сегодня используются редко, в основном для архивирования и мультимедиа.
Notes: Здесь можно упомянуть, что CD и DVD уже уходят в прошлое. Пример: раньше игры продавались на дисках, сейчас в цифровых магазинах.

## Slide 14: Сетевые хранилища (NAS, SAN)
NAS (Network Attached Storage) – сетевое хранилище для дома и офиса. SAN (Storage Area Network) – корпоративные системы хранения. Позволяют централизованно хранить данные и управлять ими через сеть.
Notes: Объясните разницу между NAS и SAN. Пример NAS – домашний сервер. Пример SAN – система хранения в банке.

## Slide 15: Облачные хранилища
Примеры: Google Drive, Dropbox, iCloud. Преимущества: доступ к данным из любой точки, автоматическое резервное копирование. Недостатки: зависимость от интернета, риски безопасности и утечки данных.
Notes: Расскажите, что облачные хранилища сегодня стали стандартом. Приведите плюсы и минусы, приведите примеры сервисов.

## Slide 16: Иерархия памяти
Память в ЭВМ организована по иерархии: регистры → кэш → ОЗУ → SSD/HDD → облако. Чем ближе память к процессору, тем она быстрее и дороже, но меньше по объёму. Дальняя память – медленнее, но вместительнее.
Notes: Здесь покажите иерархию памяти. Используйте аналогию: кухня в доме – это кэш, холодильник – RAM, магазин – HDD, склад – облако.

## Slide 17: Характеристики памяти
Основные характеристики памяти:
Объем хранения данных
Скорость доступа и передачи
Надёжность и долговечность
Энергоэффективность
Стоимость хранения 1 ГБ
Notes: Пройдитесь по характеристикам памяти. Объясните, что иногда цена важнее скорости, особенно в архивах.

## Slide 18: Пример: сравнение HDD и SSD
HDD: ёмкость до 20 ТБ, скорость 100–200 МБ/с, низкая цена, механические части.
SSD: ёмкость до 8 ТБ, скорость 500–3500 МБ/с, высокая цена, нет механики.
Вывод: HDD лучше для архивов, SSD – для производительности.
Notes: Покажите таблицу сравнений HDD и SSD. Объясните, что выбор зависит от задачи: архивы на HDD, рабочие данные на SSD.

## Slide 19: RAID-массивы
RAID объединяет несколько дисков:
- RAID 0 – скорость (разделение данных)
- RAID 1 – надёжность (зеркалирование)
- RAID 5/10 – баланс скорости и надёжности
Используется в серверах и системах хранения.
Notes: Расскажите о RAID. Пример: RAID 1 используется в серверах, чтобы при поломке одного диска второй продолжал работать.

## Slide 20: Технология NVMe и PCIe
NVMe – интерфейс нового поколения для SSD.
Использует PCI Express вместо SATA, что обеспечивает пропускную способность до 7 ГБ/с.
Подходит для высокопроизводительных рабочих станций и серверов.
Notes: Объясните разницу интерфейсов SATA и NVMe. Сделайте акцент на том, что NVMe работает в несколько раз быстрее.

## Slide 21: Технология NAND
NAND-память лежит в основе SSD и флешек.
Типы:
- SLC – быстрый и надёжный
- MLC – компромисс
- TLC – массовый стандарт
- QLC – дешёвый, но менее надёжный
Notes: Расскажите про типы NAND. Объясните, что чем больше бит в ячейке, тем ниже скорость и надёжность.

## Slide 22: Перспективы: 3D XPoint
Технология Intel Optane (3D XPoint) сочетает свойства RAM и SSD.
Преимущества: высокая скорость, низкая задержка, долговечность.
Недостаток: высокая стоимость, ограниченное распространение.
Notes: Расскажите о технологии 3D XPoint. Объясните, что это промежуточный вариант между RAM и SSD.

## Slide 23: Будущее: голографическая память
Голографическая память использует лазеры и трёхмерные структуры.
Потенциальный объём хранения – петабайты на кристалл.
Пока находится на стадии экспериментов.
Notes: Здесь дайте пример голографической памяти. Объясните, что она пока теоретическая, но потенциал огромный.

## Slide 24: Будущее: квантовое хранение
Квантовое хранение данных основано на кубитах.
Позволяет хранить огромные объёмы информации в суперпозициях.
Технология пока теоретическая и лабораторная.
Notes: Объясните студентам, что квантовое хранение – это пока научные исследования. Приведите пример с кубитами.

## Slide 25: Резервное копирование
Резервное копирование защищает от потери данных.
Правило 3-2-1: 3 копии, 2 носителя, 1 копия в облаке.
Методы: локальные (HDD, SSD) и удалённые (облака).
Notes: Подчеркните важность резервного копирования. Объясните правило 3-2-1 и приведите пример утраты данных без бэкапа.

## Slide 26: Безопасность данных
Методы защиты:
- Шифрование файлов и дисков
- Надёжные пароли
- Двухфакторная аутентификация
Цель – предотвратить утечку и несанкционированный доступ.
Notes: Здесь расскажите про безопасность. Приведите пример с утечкой пароля и важностью шифрования.

## Slide 27: Срок службы накопителей
HDD служат в среднем 3–5 лет.
SSD – 5–10 лет, но зависят от количества циклов записи.
Регулярное резервное копирование – обязательное условие сохранности данных.
Notes: Объясните, что устройства стареют. Приведите пример: HDD может выйти из строя через 4 года активной работы.

## Slide 28: Как выбрать устройство
Выбор зависит от задач:
- HDD: большие архивы, минимальная цена
- SSD: высокая скорость, рабочие станции
- Облака: совместный доступ и резервные копии
Notes: Подчеркните, что выбор зависит от задач. Пример: для фотографа подойдёт облако и HDD, для геймера – SSD.

## Slide 29: Итоги
Память – основа ЭВМ. Она развивается от регистров до облачных хранилищ. Тенденция: рост скоростей, надёжности и энергоэффективности. Будущее – новые технологии (3D XPoint, квантовое хранение).
Notes: Сделайте вывод: память развивается. Подчеркните, что будущее связано с ростом скоростей и объёмов.